## Slide 1: Autoværn

## Slide 2: Trafiksikkerhed

## Slide 3: Hvorfor opsættes autoværn?
Forhindre kollisioner mellem køretøjer og faste genstande
Beskytte køretøjer mod nedstyrtning
Beskytte andre trafikanter mod vildfarne køretøjer
Forhindre kollisioner mellem modkørende

## Slide 4: Hvornår opsættes autoværn?
Ved nyanlæg
  Hvis en tilstrækkelig sikkerhedszone ikke kan etableres
  Vandareal inden for sikkerhedszonen
Ved eksisterende veje
  Hvis en tilstrækkelig sikkerhedszone ikke kan etableres
  Hvis der opsættes nyt påkørselsfarligt vejudstyr indenfor sikkerhedszonen

## Slide 5: Sikkerhedszonen
Zone uden påkørselsfarlige faste genstande
Sikrer at køretøjet
  Ikke vælter
  Kan bringes til standsning uden risiko

## Slide 6: Bredden af sikkerhedszonen

## Slide 7: Valg af autoværn
Testes i henhold til EN 1317-1
Påkørselshastighed
Påkørselsvinkel
Køretøjsvægt
Autoværnets arbejdsbredde
Skadesrisiko

## Slide 8: Valg af autoværn
Stive: W1
Halvstive: W2 – W3
Fleksible: W4 – W8
Generelt anvendes autoværnet med den største arbejdsbredde, men den fysiske plads kan sætte en begrænsning.

## Slide 9: Placering af autoværn
Afstand fra køresporskant til autoværn
Autoværnets længde
Terrænforhold
Autoværnets forsætning
Autoværnets arbejdsbredde
Æstetik

## Slide 10: Længde af funktionsdygtigt autoværn

## Slide 11: Længde af funktionsdygtigt autoværn

## Slide 12: Autoværnsbegyndelse

## Slide 13: Autoværnsbegyndelse