## Slide 1: Vejbefæstelsens opbygning
Geometrisk vejprojektering
Kursusgang 4
[Hæfte 3.3, Dimensionering af befæstelser og forstærkningsbelægning]

## Slide 2: Opbygning af befæstelse
Vejbefæstelse består af flere lag materiale.
  Typisk af tre lag (Egentlig vejbefæstelse).
    Slidlag
    Bærelag
    Bundsikringslag
Lagenes egenskaber skal opfylde krav til:
    Trafikanters sikkerhed (friktions- & reflekskrav)
    Komfort (jævnhed & støj)
    Vejens holdbarhed (akseltryk)
    Klimapåvirkning

## Slide 3
  Vejbefæstelsen skal optage den trafikale belastning, ved at fordele belastninger til den underliggende jord og et større areal.
    Derfor kan der benyttes materialer af aftagende kvalitet med dybden.
      Slidlag
      Bærelag
      Bundsikringslag
      Underbund

## Slide 4
    Bundsikringslaget opbygges af sand, grus eller slagge*.
      Fordeling af akseltrykbelastning på bærelaget til underbunden.
      Fungere som fladedræn – leder nedsivet vand til dræn og grøfter.
      Mindske opfrysning af frostfarlig jord.
    *Kun benyttes til veje uden tung trafik.
    Underbunden er resultatet af det jordarbejde, lavet forud for udlægning af befæstelsesarealerne.
      Underbundens overflade kaldes planum.
      Underbunden har indflydelse på
      befæstelsestykkelsen.

## Slide 5
    Slidlaget udlægges som et sikkert og behageligt køreunderlag
      Der benyttes grus som slidlag ved lavt trafikerede veje og asfalt ved højere trafikerede veje.
      Lagene udlægges ofte i to lag, hvor det nederste fungere som et bindelag mellem bære- og slidlaget.
      Bindelaget skal hindre deformation -
      sporkøring.
      Slidlaget er ofte bestående af pulverasfalt
      ved mellem ÅDT og asfaltbeton ved større ÅDT
    Bærelaget kan bestå af to – tre lag, typisk bestående af ubundne sten-/ grusmateriale, asfalt eller cementbeton.
      Bærelag karakteriseres som fleksible (asfalt) eller stive (cementbeton).
      Bærelaget udgør sammen med
      slidlaget vejens belægning.
      Lagene er bundet sammen af bitumen
      og har som funktion at være lastfordelene.
      Grusasfaltbeton (GAB) og Stabilgrus
      benyttes ofte.

## Slide 6: Dimensionering af befæstelse
Tre metoder/niveauer
    1. Niveau - Katalogmetoden
      Katalog over standardbefæstelser til dimensionering.
      Dimensioneringsperiode på 10 eller 20 år
      Opdelt i 8 trafikklasser – antal lastbiler pr. døgn –
      belastning udtrykkes ved NÆ10, antal ækvivalente 10 ton akseltryk pr. kørespor
      Katalog kan herefter
      bruges til opslag.

## Slide 7
  Fleksible belægninger 10 års trafik
  Angiver materialer
  Bitumenhårdhed for bindelag

## Slide 8: Dimensionering af befæstelse
Tre metoder/niveauer
    2. Niveau – Analytisk-Empirisk dimensionering
      Empirisk bestemmelse af spændinger og tøjninger i hvert enkelt lag og antallet af belastninger og nedbrydningshastigheden. (Bygger på erfaringsgrundlag)
      Analytisk bestemmelse af de faktiske spændinger og tøjninger på baggrund af elasticitetsteorien. (Kan benyttes til utraditionelle materialer og anderledes forhold)
    3. Niveau – Dimensionering ved simulering
      MMOPP4 (Program)
      Kan dimensionere efter analytisk metode, samt foretage en simulering af nedbrydningsforløbet for fleksible befæstelser.

## Slide 9: Spørgsmål: Dimensionering af vejbefæstelse