## Slide 1: Belysning
René Brodersen

## Slide 2: Disposition
Hvor og hvornår skal der være lys?
Hvordan skal belysningen udformes?
Vejbelægningens lystekniske egenskaber

## Slide 3: Disposition
Hvor og hvornår skal der være lys?
Hvordan skal belysningen udformes?
Vejbelægningens lystekniske egenskaber

## Slide 4: Disposition
Hvor og hvornår skal der være lys?
Hvordan skal belysningen udformes?
Vejbelægningens lystekniske egenskaber

## Slide 5: Hvornår skal der være lys?
- Alle trafikarealer belyses som hovedregel
- Trafikveje og lokalveje
- Kryds og rundkørsler
By
- Stier

## Slide 6: Skema

## Slide 7: Hvornår skal der være lys?
- Alle veje belyses ikke som hovedregel
- Rundkørsler
- Natuheld
- Skema (by)
Åbent land
- Signalregulerede kryds skal belyses
- Fodgængerarealer
- Stier
- Hastighedsdæmpende
foranstaltninger

## Slide 8: Belysningsanlæggenes udformning
Masteopstillinger og lyspunkthøjde
Påkørselsvenlige master
Supplerende krav, omgivelser (3,5m)
Afstande

## Slide 9: Belysningsanlæggenes udformning
Armaturer
- Blænding (kraftige lyskilder, L og LE)
- Fjernvirkning
- Vandalisme (klasse 2 hvis mindre end 4 m)
Lyskilder
- Farvegengivelsesindekset (Ra)
 Lysets evne til at gengive farver (0 -100)
- Trafikveje, kryds og rundkørsler (Ra= 50)
- Hensyn til visuelt miljø

## Slide 10: Belysningsanlæggenes udformning
Arkitektoniske krav
  Indpasning i trafiknettet
  Understøtte vejanlæggets
  helhed
Optisk føring
- Må ikke virke vildledende
- Sikkerhed

## Slide 11
Vejbelægningens lystekniske
egenskaber
Lyse belægninger
- Kontrast til objekter/personer
- Lysanlæg udføres med mindre installeret lysstrøm

## Slide 12
Vejbelægningens lystekniske
egenskaber

## Slide 13
Vejbelægningens lystekniske
egenskaber
Lysstrøm: (Φ)lm
60 W glødelampe ≈ 700 lm
65 W lysstofrør ≈ 3000-5000 lm
150 W natriumlampe ≈ 14000 lm
Lysstyrke: (I) cd =
lm
Steradian
Belysningsstyrke: (E) lux =
lm
m2
Luminans: (L) =
cd
m2

## Slide 14
Vejbelægningens lystekniske
egenskaber
Luminans
  Luminansfaktor (β)
  Høj luminansfaktor =
  nemmere at sanse

## Slide 15
Vejbelægningens lystekniske
egenskaber
Belysningsklasser
  L-rækken (luminanser på kørebanen, trafikveje,
  opfattelse af vejen)
  LE-rækken (belysningsstyrker, kryds, etc)
  E-rækken (belysningsstyrker, cyklister enkeltheder
  overfladestruktur)

## Slide 16
Vejbelægningens lystekniske
egenskaber
L-rækken

## Slide 17
Vejbelægningens lystekniske
egenskaber
LE-rækken

## Slide 18
Vejbelægningens lystekniske
egenskaber
E-rækken

## Slide 19
Vejbelægningens lystekniske
egenskaber
Refleksion
  Qd= ca. 0,078 cd . m-2 . lx-1
- Lapning
  Middeluminanskoefficient
   forholdet mellem vejbelægningens luminans og belysningsstyrken

## Slide 20
Litteraturfortegnelse
Vejregel om vejbelysning – Vejregler for vejbelysning (s. 6-16)
Vejregel om vejbelysning – Håndbog for tekniske
forhold (s. 21-35)
Veje og stier af Bent Thagesen (s. 454-458)

## Slide 21: Spørgsmål
Spørgsmål?