## Slide 1: Beplantning i åbent land
Æstetik, sikkerhed og praksis

## Slide 2: Historie
Middelalderen: Kun vejtræer langs kongevejene
    OBS: Afstandskrav grundet frygt for røvere
1793: Den store Vejforordning
  Plantning af vejtræer langs hovedlandevejene
      Skygge til heste og fodgængere
      Vejen tydeliggøres (mørke, sne og tåge)
1900-tallet: Hestevogne skiftes ud med biler
      Stigende uheld mod vejtræer => utryghed
1950’erne: Vejtræerne fældes (ingen genplantning)
1970’erne: Æstetikken inddrages i planlægningen
1980: Første vejregel om beplantning
            Sikkerhedszone indføres (3 m)

## Slide 3: Overvejelser i planlægningen
Hvilken effekt ønskes der?
    Understrege / sløre vejens forløb
Kulturpræg eller naturpræg?
    Karakteristiske historiske forhold
    Landskabelige træk
Lokale flora- og faunapræferencer?
Pasning og pleje af beplantningen?
Sikkerhedsmæssige forhold?
    Fremme trafiksikkerheden
    Risiko for påkørsel
Tidshorisont (ofte 20 – 50 år)

## Slide 4: Overvejelser i planlægningen

## Slide 5: Beplantningstyper
Allé
Arkitektonisk element
Kronerne vokser sammen
Danner en ”løvtunnel”
Især ved herregårde / slotte
Vanskelig langs trafikerede veje
Trærækker
Følger vejens kurver
Kronerne udvikles hver for sig
Optisk ledning: Understregning af
vejforløb

## Slide 6: Beplantningstyper
Trægrupper / enkeltstående
Skulpturel / orienterende virkning
Markerer f.eks. tilstødende veje,
frakørsler m.m.
Lund
Større samling træer med
sammenhængende kronetag
Ofte som læplantning omkring
vandhuller, gårde og haver
Karakterfuld beplantningsform ved veje

## Slide 7: Beplantningstyper
Levende hegn
Karakteristisk element i hele det
danske kulturlandskab
Tæt bevoksning => linje i landskabet
Lævirkning langs cykelstier
Kræver minimal pasning
Hjemsted for mange fugle og smådyr
Buske
Optræder i utallige former i landskabet
Stor arkitektonisk mulighed
Stor sikkerhedsmæssig fordel
Åbne landskab: For små til at stå alene

## Slide 8: Beplantningstyper
Græs
Store græsmarker / langs vejene
Levesteder for mange dyr
Kræver vedligehold langs vejene
  Oversigtsforhold
  Vejens afvanding
Blomster
Ekstra farverig udsmykning langs vejene
Flotte oplevelser for bilisterne

## Slide 9: Sikkerhedsforhold
Dræbte ved træpåkørsler udgør en voksende andel af de trafikdræbte!
Tabel over udviklingen i antallet af trafikdræbte i landzone (1986 – 1996)

## Slide 10: Sikkerhedsforhold
Ulykker mod påkørte træer på hoved-landeveje i Vestsjællands Amt (1988-92)
Fællesnævner: Halvdelen af påkørslerne sker uden for sikkerhedsafstanden (3 m)

## Slide 11: Beplantning ved nyanlæg af veje
Afstanden mellem køresporskant og faste genstande (norm)

## Slide 12: Beplantning ved eksisterende veje
Gamle (bevaringsværdige) vejplantninger:
    Sikkerhedsmæssig og æstetisk vurdering
    Beplantningen blivende hvis ingen sikkerhedsrisiko
    Hvis sikkerhedsrisiko: Evt. afværgeforanstaltninger
        Hastighedsbegrænsning
        Kantafmærkning
        Overhalingsforbud
        Autoværn
        Skiltning
        Belysning
        Reflekser
Ny beplantning ved eksisterende vej:
    Æstetisk og funktionel indpasning i omgivelserne
    Trafiksikkerheden må ikke forringes

## Slide 13: Fremtidens vejplantninger
Beplantning og hastighedsdæmpning designet i en helhed

## Slide 14: Anbefalet litteratur
Spørgsmål?